Eksempel på eksamensspørgsmål

Niveau E, elektrikere

Matematiske stofområder: Geometri og funktioner.

Du er velkommen til at anvende Excel og Word eller andre relevante PC-programmer.

Problemstilling 1

I en lille varmeovn er der 4 forskellige indstillinger, som giver stigende elektrisk energi eller effekt til varmeovnen, når man går fra stilling 1 til 4. Den fås ved at skifte mellem forskellige modstande og modstands kombinationer.

Brug formlerne i bilaget og oplysningerne herundertil at besvare spørgsmålene a, b, c, d, e og f:

Ved stilling 1 er modstandene forbundet i serie.

Ved stilling 2 er det en enkelt modstand.

Ved stilling 3 er det en enkelt modstand.

Ved stilling 4 er modstandene parallel forbundet.

R1 = 150

R2 =  100

Spændingen til varmeovnen (U) er 230 V.

- Find den samlede modstand ved stilling 1 og 4

- Beregn effekten P ved stilling 1, 2, 3 og 4

- Tegn grafer, hvor P er funktion af modstandene i stilling 1, 2, 3 og 4.

- Giv et forslag til, hvordan man kunne sætte en stilling 5 ind med mere effekt.

Problemstilling 2.

- Hvad sker der med XL og XC ved stigende og faldende frekvens?

- Beregn vekselstrømsmodstanden for en selvinduktion på 2 H og en kondensator på 10 (F ved de angivne frekvenser. Udfyld et skema magen til det herunder (inkl. værdier for 20-85 Hz) og tegn graferne for XL og XC som funktion af frekvensen.

| Frekvens (Hz) | 5 | 10 | 15 | 20 | ... | 85 | 90 | 95 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XL (() |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XC (() |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Tag stilling til hvorfor de 2 kurver krydser hinanden. Hvor præcis krydser de hinanden? Angiv skæringspunktet.

- Forklar ud fra nedenstående, hvilke type funktioner der tale om.

Problemstilling 3

Nedenstående AC forbindelse består af en ohmsk modstand, en selvinduktion og en kondensator i serieforbindelse.

- Find de manglende størrelser i nedenstående tabel.

| U = 230 V | R = | I = |
| --- | --- | --- |
| f = 50 Hz | L = 0,80 H | C = 25 (F |
| XL = | UR = | P = 165,757 W |
| XC = | UL = | Q = |
| Z = | UC = | S = 183,644 VA |
| Cos ( = | Sin ( = | ( = |

- Forklar sammenhængen mellem de anvendte matematiske formler samt regnemetoder og modstands-, spændings-, og effekttrekanter.

# Bilag 1

Det elektriske effekt tab kan beregnes af  P = I2  R

Modstanden i en elektrisk leder af et bestemt materiale af et bestemt tværsnitareal og en bestemt længde kan udregnes ved følgende formel

Spændingsfaldet i en leder kan beregnes ved : U = U1 - U2 = I R, hvor I er strømmen gennem lederen og R er modstanden i lederen .